СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Sun Audio

МОДЕЛЬ:  SVC-500

Оглавление:

Органы управления и коммутация…………………………………….стр. 2

Установка ламп…………………………………………………...………стр. 3

Технические характеристики……………………………………...……стр. 4

Стр. 1

Органы управления и коммутация

1        2     3        4         5         6        7         8        9        10      11       12     13    14   15

1) Переключатель выходов (стандарты XLR/RCA)

2) Коммутатор входов

3) Переключатель вход/выход для записывающих устройств

4) Регулятор громкости каналов (баланс)

5) Регулятор громкости

6) Тумблер включения-выключения и

индикаторная лампа рабочего режима

7) Сетевой разъём (совмещён с сетевым фильтром TAMURA)

8) Блок предохранителя (FUJI 1А)

9) Сетевой разъём

10) Выход балансный (стандарт XLR)

11) Выход небалансный (стандарт RCA)

12) Вход/выход для записывающих устройств (стандарт RCA)

13) Входные разъёмы (стандарт RCA)

14) Вход CD -1 (стандарт XLR)

15) Разъём заземления

Стр. 2

Установка ламп

В конструкции усилителя применяются три радиолампы различного назначения.  Для выпрямления напряжения питания используется кенотрон 6X4.

В каскадах усиления применяются  двойные триоды ECC82 (12AU7).

Для установки или замены ламп необходимо:

- снять верхнюю крышку

- два двойных триода усиления ECC82 расположены вместе на одной панели в центральной части корпуса

- кенотрон питания 6X4 расположен отдельно в правой части корпуса

- проверьте, что контакты ламп не погнуты и расположены параллельно оси стеклянного корпуса лампы, при необходимости аккуратно выпрямите

- перед установкой контакты ламп желательно очистить от загрязнений и окислов специальной жидкостью для очистки и защиты контактов

- чтобы не погнуть или сломать контакты ламп, перед установкой тщательно убедитесь, что каждая ножка точно входит в соответствующую контактную группу на керамической ламповой панельке, не упираясь в керамическую поверхность

- контакты ламп держатся в контактных группах на керамических панельках очень плотно, поэтому для избежания удара при снятии ламп левой рукой придерживайте верхнюю часть лампы.

ВНИМАНИЕ:    При установке ламп необходимо соблюдать особую осторожность, так как при неправильной установке существует возможность поломки усилителя.

Для нормальной работы усилителя желательно применять одинаковые лампы  ECC82 (12AU7)  с подобранными характеристиками.

Лампы одного и того же наименования производились и производятся на протяжении многих десятилетий в различных странах мира на различных заводах с применением различных технологий и материалов.  Естественно, что применение ламп различных производителей приводит к изменению звучания усилителя.

Высочайшее качество усилителей Sun Audio позволяет уловить мельчайшие нюансы и различия в звучании ламп различных производителей. При правильном подборе ламп Вы можете добиться значительного улучшения качества звучания.

Приятного Вам прослушивания.

Стр. 3

Технические характеристики

| Лампы | ECC82: 2 шт. 6X4: 1 шт. |
| --- | --- |
| Линейные входы | CD1: стандарт XLR CD2: стандарт RCA TUNER: --- // --- AUX1: --- // --- AUX2: --- // --- REC IN: --- // --- |
| Входное сопротивление | 100 кОм (стандарт RCA) 600 Ом (стандарт XLR) |
| Выходное сопротивление | 100 кОм (стандарт RCA) 600 Ом (стандарт XLR) |
| Конструкция | Катодный повторитель |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 130 кГц (- 3дБ) (положение “MAX”) |
| Максимальное выходное напряжение | 50 Вольт / 1 кГц |
| Усиление | 22 дБ / 1 кГц |
| Уровень шума | Менее 0,1 мВ |
| Напряжение питания | 220В 50Гц |
| Сетевой разъём | Встроенный сетевой фильтр с отсоединяемым кабелем |
| Габаритные размеры | Ширина: 360 мм Высота: 90 мм Глубина: 300 мм |
| Вес | 8,5 кг |

Стр. 4